## Slide 1
一.網路通訊基礎概論
二.有線通訊與無線通訊
三.日常生活與通訊科技
四.未來網路通訊趨勢
生活中的網路通訊科技

## Slide 2
一.網路通訊基礎概論
從電腦問世迄今，人們已經習慣使用電腦從事文書處理、資料庫管理、影像繪圖動畫、玩遊戲⋯，雖然這些活動只要單獨一部電腦就能勝任，但隨著資訊交換的風氣日盛，電腦網路 (computer networks) 已成為日常生活中不可或缺的一部分。我們可以從企業用戶、家庭用戶及行動用戶的觀點，說明電腦網路的用途。

## Slide 3
1-1 電腦網路的用途
1-2 電腦網路的類型
1-3 網路的運作方式
1-4 網路作業系統
1-5 不同類型的網路如何連接在一起

## Slide 4: 1-1 電腦網路的用途
我們可以從下列觀點說明電腦網路的用途:
資源分享
只要在網路上的一部電腦安裝一套軟體，網路上的其它電腦就能分享這套軟體。
硬體共用
只要將磁碟、印表機、光碟機、
掃描器、燒錄器、數據機、傳真機等
硬體連接到網路上的一部電腦，網路
上的其它電腦就可以共用這些硬體。
行動用戶
可以透過網路快速傳遞與交換訊息
，進行各項通訊，例如電子郵件、全球
資訊網、視訊會議、網路電話、即時通訊、語音信箱、簡訊、傳真、線上服務、遠距教學、電子商務、GPS (全球定位系統)、網路遊戲、網路銀行等。

## Slide 5: 區域網路(LAN)
當電腦的數目不只一部，而且所在的位置可能是同一棟建築物的不同辦公室、同一個公司或學校的不同建築物，那麼將這些電腦連接在一起所形成的網路，就叫做區域網路 (LAN)。
1-2 電腦網路的類型

## Slide 6: 廣域網路 (WAN)
當電腦的數目不只一部，而且所在的位置可能在不同城鎮、不同國家甚至不同洲，那麼將這些電腦連接在一起所形成的網路，就叫做廣域網路 (WAN)。
廣域網路 (WAN)(衛星網路亦是WAN的一員；「閘道器」(gateway) 可以連接多個區域網路或廣域網路，而且比「路由器」(router) 多了轉換通訊協定的功能)
1-2 電腦網路的類型

## Slide 7: 都會網路(MAN)
都會網路 (MAN，metropolitan area network) 涵蓋的範圍大小介於LAN與WAN之間，使用與LAN類似的技術連接位於不同辦公室或城鎮的電腦。
1-2 電腦網路的類型

## Slide 8: 互聯網(網際網路)
當有兩個或多個網路連接在一起時，便形成了所謂的互聯網 (internetwork)，簡稱為internet。
1-2 電腦網路的類型

## Slide 9: 1-3 網路的運作方式
主從式網路的資源集中在伺服器
對等式網路的資源分散在不同的電腦

## Slide 10
1-3 網路的運作方式

## Slide 11: 1-4 網路作業系統
主從式網路作業系統 (例如Sun UNIX、Solaris、Novell Netware、Novell Open Enterprise Server、Linux、Microsoft Windows NT/2000/2003…)
對等式網路作業系統 (例如Novell Netware Lite、Artisoft LANtastic、Windows 9x/Me/NT Workstation/2000 Professional/XP Professional、Windows Vista/Win 7…)

## Slide 12: 1-5 不同類型的網路如何連接在一起

## Slide 13
二.有線通訊與無線通訊

## Slide 14
1 網路拓樸
2 網路傳輸媒介
3 常見的網路設備
有線通訊

## Slide 15: 1 網路拓樸
網路通常會包含兩部以上的電腦，而電腦之間是如何連接成網路，則有數種方式，我們將這些方式統稱為拓樸(topology)。
常見的拓樸如下：
匯流排拓樸 (bus topology)
星狀拓樸 (star topology)
環狀拓樸 (ring topology)
網狀拓樸 (mesh topology)
混合式拓樸 (hybrid topology)

## Slide 16: 1 網路拓樸
匯流排拓樸
在匯流排拓樸 (bus topology) 中，所有電腦是連接到同一條網路線 (通常為同軸纜線)，而資料就是在這條網路線上傳送 (圖4.1)。所有電腦都會接收網路線上的任何資料，然後根據自己的位址擷取要傳送給自己的資料，其它不是要傳送給自己的資料則不予理會，讓它繼續傳送出去；如果有電腦要傳送資料，必須先判斷是否有其它資料正在網路線上傳送，沒有的話，才能將資料傳送出去。

## Slide 17: 1 網路拓樸
星狀拓樸
在星狀拓樸 (star topology) 中，所有電腦
必須連接到集線器 (hub)，以圖4.2為例，
當電腦A要傳送資料給電腦D時，只要將
資料傳送到集線器並指定要傳送給電腦
D，集線器就會將資料傳送給電腦D。

## Slide 18: 1 網路拓樸
環狀拓樸
環狀拓樸的優點是不會發生碰撞 (因為一
次只有一部電腦能夠取得記號)、高流量
時的效能較佳、能夠設定優先順序讓某些
電腦優先取得傳送資料的權利、每部電腦
可以將訊號加強後再傳送出去以保持訊號
強度。
缺點則是軟硬體設備成本較高導致較不普
及、任何一部電腦故障或網路線上任何一
段線路故障會導致網路癱瘓 (後者可以使
用兩條網路線做為主幹線路和備援線路以
提昇容錯能力)、故障排除較難。

## Slide 19: 1 網路拓樸
網狀拓樸
網狀拓樸的優點是容錯能力極佳，對於資
料流量大且傳送作業不能中斷的環境來
說，它將是最好的選擇。
缺點則是需要使用大量網路線，架設成本
遠比其它網路拓樸高，而且一旦電腦的數
目很多，佈線將會變得很複雜，所以鮮少
有網路是真正的網狀拓樸。

## Slide 20: 1 網路拓樸
星狀匯流排拓樸 (star bus topology)
混合式拓樸
這種拓樸組合了星狀和匯流排兩種拓樸，也就是將數個星狀網路以匯流排網路的方式組合在一起

## Slide 21: 1 網路拓樸
星狀環狀拓樸 (star ring topology)
混合式拓樸
這種拓樸組合了星狀和環狀兩種拓樸，也就是將數個
星狀網路以環狀網路的方式組合在一起

## Slide 22: 實體拓樸V.S.邏輯拓樸
實體拓樸和邏輯拓樸均為匯流排拓樸
1 網路拓樸
實體拓樸 (physical topology) 指的是網路實際佈線的方式，邏輯拓樸 (logical topology) 指的則是資料在網路上流動的方式，兩者不一定會相同

## Slide 23: 實體拓樸V.S.邏輯拓樸
實體拓樸為星狀拓樸，邏輯拓樸為匯流排拓樸
1 網路拓樸

## Slide 24
實體拓樸和邏輯拓樸均為星狀拓樸
實體拓樸V.S.邏輯拓樸
1 網路拓樸

## Slide 25: 2 網路傳輸媒介
導向媒介 (directed media)
這種類型是提供一條有實體限制的路徑給訊號，包括雙絞線、同軸纜線及光纖，前兩者是透過金屬 (銅) 導線以電流的形式傳送訊號，後者則是透過玻璃或塑膠纜線以光波的形式傳送訊號。

## Slide 26: 2 網路傳輸媒介
雙絞線
雙絞線 (twisted-pair) 是由多對外覆絕緣材料的實心銅蕊線扭絞而成，目的在於減少電磁干擾。

## Slide 27: 2 網路傳輸媒介
同軸纜線
同軸纜線 (coaxial cable) 可以傳輸影像與聲音，傳輸速率為10Mbps，有線電視所使用的纜線就是其中一種。

## Slide 28: 2 網路傳輸媒介
光纖
許多大型網路的主幹線是使用光纖 (optical fiber)，例如台灣學術網路TANet。由於光纖是透過玻璃或塑膠纜線以光波的形式傳送訊號，所以不會像雙絞線和同軸纜線有電磁干擾的現象，而且傳輸速率最快可達50Gbps，傳輸距離最長可達100公里。

## Slide 29: 3 常見的網路設備
數據機
數據機 (modem) 俗稱「魔電」，主要的工作就是進行調變與解調變。數據機的傳輸速率是以bps (bit per second) 為單位。

## Slide 30: 3 常見的網路設備
網路卡
網路卡可以將電腦內部的資料轉換成傳輸媒介所能傳送的訊號，或將傳輸媒介接收到的訊號轉換成電腦所能處理的資料。

## Slide 31: 中繼器
中繼器 (repeater) 主要是用來克服網路線長度上限的問題。中繼器是在OSI參考模型的實體層運作，純粹用來增強訊號，無法辨識訊框的實體位址或邏輯位址。
3 常見的網路設備

## Slide 32
集線器
集線器 (hub) 和中繼器一樣是在OSI參考模型的實體層運作，技術功能上相同，只是中繼器著重於增強訊號，兩個連接埠就夠了，而集線器著重於接收訊號，然後轉送給其它連接埠。
串聯多個集線器就能擴充區域網路內的電腦數
3 常見的網路設備

## Slide 33
橋接器 (bridge) 可以連接不同的區段以形成一個區域網路，例如連接兩個Ethernet區段以形成一個Ethernet區域網路。橋接器是在OSI參考模型的實體層及資料連結層運作。
3 常見的網路設備
橋接器

## Slide 34
路由器 (router) 可以連接多個區域網路或廣域網路以形成一個互聯網，不像中繼器或橋接器只能連接一個區域網路的多個區段。
3 常見的網路設備
路由器

## Slide 35
閘道器是在OSI參考模型的七個層次運作，閘道器能夠轉換不同的通訊協定。
3 常見的網路設備
閘道器

## Slide 36
交換器 (switch) 又分為下列兩種：
第二層交換器
第三層交換器
至於交換器所使用的交換技術則有下列幾種：
穿透式
儲存轉送式
改良穿透式
多路備援式
3 常見的網路設備
交換器

## Slide 37
無線網路
無線網路 (wireless network) 是目前火紅的通訊技術，尤其是當發訊端與收訊端不易架設實體線路時 (或許受限於地形地物而必須花費額外的成本與人力)，更是無線網路大顯身手的時候，而且我們可以根據無線網路所涵蓋的地理範圍，將之分為無線個人網路 (WPAN)、無線區域網路 (WLAN)、無線都會網路(WMAN) 及無線廣域網路 (Wireless WAN，包括行動通訊和衛星網路)。

## Slide 38
1 認識無線通訊
2 無線個人網路 (WPAN)
3 無線區域網路 (WLAN)
4 無線都會網路 (WMAN)
5 行動通訊
6 衛星網路

## Slide 39
我們可以根據無線網路所涵蓋的地理範圍，將之分為:
  無線個人網路 (WPAN)
  無線區域網路 (WLAN)
  無線都會網路 (WMAN)
  無線廣域網路 (Wireless WAN，包括行動通訊和衛星網路)
無線通訊的傳輸媒介可以分成下列兩種類型：
  無線電波：包括無線電和微波
  光波：包括紅外線和雷射
1 認識無線通訊

## Slide 40
無線個人網路 (WPAN) 的標準化是由IEEE 802.15工作小組負責。
RF (radio frequency)：
藍芽使用2.4GHz ISM波段及跳頻 (FH，frequency hopping)技術。
建立藍芽裝置之間的實際連結、轉換資料與過濾雜訊等。
建立、管理與釋放藍芽
裝置之間的連線、訊息編碼、協調封包大小、電源功率、加密/解密等。
負責通訊協定多工處理、封包分割與組合等。
2 無線個人網路 (WPAN)

## Slide 41
IEEE 802.15的架構有下列兩種類型：
piconet
scatternet
2 無線個人網路 (WPAN)
piconet (微網)：能支援8個連線裝置，其中之一為主裝置 (master)，其它為從屬裝置 (slave)，而主裝置與從屬裝置之間的溝通可以是一對一或一對多 。
scatternet (散網)：數個piconet組成，而且一個piconet內的從屬裝置可以同時是其它數個piconet的成員或另一個piconet的主裝置，此時，它可以將第一個piconet的訊息傳送給第二個成員。

## Slide 42
其它WPAN技術
2 無線個人網路 (WPAN)
ZigBee | UWB
ZigBee是由ZigBee SIG所提出的無線通訊技術 ZigBee SIG是由Toshiba、Motorola、Philips等廠商所成立的聯盟，負責制定OSI參考模型中網路層以上的協定 標準化是由IEEE 802.15.4工作小組負責 ZigBee的工作頻率為868MHz、915MHz或2.4GHz 強調低成本、低功能、雙向傳輸、感應網路等特色 目標在100公尺內達到250Kbps無線傳輸 主要應用於醫療、環保、工業與家庭自動化等方面 | 高速無線通訊技術，原是美國軍方為了避免通訊遭到監聽所發展的寬頻技術，又稱為「隱形波」 由IEEE 802.15.3a工作小組負責標準化 初期目標3公尺內達到480Mbps無線傳輸，未來希望提升至1公尺內達到1Gbps無線傳輸 可以在3.1 ~ 10.6GHz波段中使用500 MHz以上的頻寬 其傳輸方式脈衝方式，能夠達到100 Mbps ~ 1Gbps高速無線傳輸 具系統複雜度低、定位精確度高、對訊號衰減不敏感、發射訊號功率低、不易對現有的窄頻無線通訊設備造成干擾等優點 適合建立無線個人網路及無線區域網路

## Slide 43
無線區域網路 (WLAN)的標準是IEEE 802.11工作小組於1997年所發表的802.11，爾後於1999年延伸出802.11a和802.11b，又於2003、2006年延伸出802.11g和802.11n。
3 無線區域網路 (WLAN)

## Slide 44
CSMA/CA的運作方式
3 無線區域網路 (WLAN)
3-2 IEEE 802.11系列標準
IEEE 802.11系列標準的技術原理和乙太網路類似，故又稱為無線乙太網路，不同的是其媒介存取控制為CSMA/CA (carrier sense multiple access with collision avoidance，載波感測多重存取/碰撞迴避)

## Slide 45
3 無線區域網路 (WLAN)
3-2 IEEE 802.11系列標準

## Slide 46: 2 網路傳輸媒介
無線電
無線電波的特點是穿透性較高、使用範圍較大、保密性較差；反之，光波的特點是穿透性較低、使用範圍較小、保密性較佳

## Slide 47: 2 網路傳輸媒介

## Slide 48: 2 網路傳輸媒介
微波 (microwave) 又分為下列兩種：
地面微波 (terrestrial microwave)
衛星微波 (satellite mcrowave)
微波
這通常是在很難架設實體線路的情況下用來做為傳輸媒介
這是透過距離地球5萬公里軌道上運行的人造衛星來收發微波

## Slide 49: 2 網路傳輸媒介
直接式紅外線 (DB/IR)
紅外線
收訊端與發訊端必須位於同一直線，中間不能有障礙物阻隔。

## Slide 50: 2 網路傳輸媒介
擴散式紅外線 (DF/IR)
收訊端與發訊端無須位於同一直線，但必須位於同一密閉空間。

## Slide 51: 2 網路傳輸媒介
全向式紅外線 (Omini/IR)
包含一個全向性的基地台，可以接收定向性的發訊端所發射出來的紅外線，而且發射端是指向基地台。

## Slide 52: 2 網路傳輸媒介
雷射
雷射 (laser)，其原理是物質在受到能量激發時，原子中的電子因為吸收能量而到達高電位的軌道，但卻呈現不穩定狀態，以致需要釋放能量以回復原來電位的軌道，這些釋放出來的能量會以光波的形式呈現。雷射具有單一波長、高能量、直線前進、不易散射等特質。

## Slide 53
3 無線區域網路 (WLAN)
無線區域網路的架構

## Slide 54
3 無線區域網路 (WLAN)
無線區域網路V.S無線個人網路

## Slide 55
RFID (Radio Frequency Identification)
是一種透過無線電波傳送識別資料的非接觸式辨識系統，日常生活中常見的捷運悠遊卡、大廈、飯店或企業的門禁卡、7-ELEVEN的icash卡…，都是RFID的應用。
包含三個部份：電子標籤、讀卡機、應用系統
<資訊部落>何謂RFID?

## Slide 56
無線都會網路 (WMAN) 的標準是IEEE於2002年所發表的802.16。
4 無線都會網路 (WMAN)

## Slide 57
WiMAX的最大傳輸距離為30英哩 (約50公里)，最大傳輸速率約75Mbps，使用2GHz ~ 66GHz波段
IEEE 802.16標準包括802.16、802.16a、802.16c、802.16d、802.16e、802.16f、802.16g、802.16m等
802.16 V.S. 802.11
  802.16所涵蓋的範圍可能遍及城鎮內不同的建築物，而且因為是開放式通訊，所以在安全方面的考量會比較多。
  802.11的用途是以區域網路的連線為主，具有不需要佈線、機動性高、擴充性高等優點，適用於小型辦公室、家庭網路、醫療院所、百貨賣場、傳輸業、倉儲業等場合。
4 無線都會網路 (WMAN)

## Slide 58
行動通訊 (mobile communication) 有基地台、人手一機的行動電話等裝置，目的是讓使用者可以在任何時間、任何地點與任何人通訊。
根據所使用的技術不同，行動通訊又可以分成下列三種世代：
  第一代：類比聲音。
  第二代(2G)：數位聲音。
  第三代(3G)：數位聲音與資料 (上網、E-mail、影像、多媒體…)。
  後3G (B3G，beyond 3G)：傳送數位聲音與資料，但速率比3G更快，例如3.5G、3.75G、4G等。
5 行動通訊

## Slide 59
1946：第一代行動通訊系統誕生於聖路易 (St. Louis)，當時人們是在大樓頂端架設大型收發器，使用單一頻道做為收發訊號之用，截至目前，計程車無線電、警車無線電還經常使用這種技術。
1960：IMTS，大型收發器是架設在山上，功率較高，而且提供了23個頻道 (150 ~450MHz) 做為收發訊號之用。
1982：AMPS，有832個單工發訊頻道 (824~ 849MHz) 和832個單工收訊頻道 (869~ 894MHz)，每個單工頻道為30KHz。
5 行動通訊
第一代行動通訊—類比聲音

## Slide 60
5 行動通訊
第二代行動通訊—數位聲音
D-AMPS | 是數位化的AMPS，與AMPS相容，也就是第一代行動電話和第二代行動電話能夠同時在相同細胞內使用。D-AMPS的上行頻率為1850 ~ 1910 MHz，下行頻率為1930 ~ 1990 MHz，每個頻道為30KHz，使用D-AMPS的國家有美國和日本。
GSM | GSM是歐洲電信標準協會ETSI 所制定的數位蜂巢式電話系統，使用TDMA 無線介面，這是在行動電話與基地台之間傳送無線電訊號的技術，支援頻率為900、1800、1900MHz，每個頻道為200KHz，數據傳輸速率最高為9,600bps，提供國際漫遊及簡訊服務 (SMS，short messageservice)，使用GSM的國家已經超過170個以上，包括歐洲及多數亞洲國家。
CDMA | 相對於D-AMPS和GSM是將頻率範圍分割成數百個頻道，CDMA則允許基地台使用整個頻率範圍，由於技術較為先進，所以不僅在美國有取代D-AMPS的趨勢，更奠定了第三代行動通訊的基礎。

## Slide 61
3G (third generation) 是一種新興的無線通訊技術，可以即時高速存取Internet，傳送語音、數據資料與影像。
3G行動通訊主要有下列兩種系統：
  W-CDMA (wideband CDMA)：這是Ericsson所提出，使用DSSS調頻技術，頻寬為5MHz，能夠和GSM共同運作，因而成為歐盟主推的3G行動通訊系統。
  CDMA2000：這是由Qualcomm所提出，一樣使用DSSS調頻技術，頻寬亦為5MHz，不同的是它無法和GSM共同運作，但卻符合美國的需求，因為它的基礎是美國普遍使用的CDMA。
5 行動通訊
第三代行動通訊—數位聲音與資料
Notes: 61

## Slide 62
B3G (beyond 3G) 泛指3G之後的行動通訊技術，也就是後3G，包括3.5G、3.75G、4G等。B3G是使用IP通訊協定連接各種網路，包括網際網路，使用者隨時處於連線狀態，傳輸速率提升至2 ~ 100Mbps即時多媒體服務，而且擁有更佳的服務品質、更高的安全性、更強的移動性及更大的覆蓋範圍。
3.5G指的是HSDPA (high speed download-link packet access，高速下行封包存取)，這是以WCDMA為基礎的行動通訊技術，可以將下行速率提升至1.8、3.6、7.2、14.4Mbps，而上行速率均為384Kbps。
3.75G指的是HSUPA (high speed uploadlinkpacket access，高速上行封包存取)，這是為了克服HSDPA上行速率不足所發展的技術，可以將上行速率提升至5.76Mbps。
4G (fourth generation) 指的是第四代行動通訊，國際電信聯盟ITU將4G行動通訊規格稱為IMT-Advanced。
5 行動通訊
B3G(後3G時代)

## Slide 63
WAP，包含下列兩個主要元件，目的是讓使用者透過行動電話存取Web網頁：
WML (wireless markup language)
WAP Gateway/Proxy
<資訊部落>何謂WAP?

## Slide 64
6 衛星網路
衛星網路 (satellite network) 是由衛星、地面站、端末使用者的終端機或電話等節點所組成，利用衛星做為中繼站轉送無線電波，以提供地面上兩點之間的通訊。
優點是傳輸速率快、傳輸距離長、穿透性高、無須設置中繼站，缺點則是成本昂貴、有1至數秒鐘的傳輸延遲、缺乏保密性及抗干擾的能力。

## Slide 65
衛星有「天然衛星」和「人造衛星」兩種，至於人造衛星環繞地球的路徑則有三種，包括赤道軌道、傾斜軌道和兩極軌道。
6 衛星網路

## Slide 66
無線網路V.S. 有線網路

## Slide 67
三.日常生活與通訊科技
現代生活中通訊與網路已是不可或缺的基本工具，
相關的通訊與網路技術也以飛快的腳步發展演進中，
身為現代人的我們深入瞭解各項通訊與網路的應用
，可以讓我們在使用這些應用時能更順暢且發揮
更大的效益。

## Slide 68
四.未來網路通訊趨勢
1.高速移動下也能提供大頻寬
2.使用IPV6通訊協定
3.大量使用雲端科技
4.更智慧化的終端、更佳的相容性
5.更低的系統建置成本及通訊費用