## Slide 1: 國防第二組 地面彈藥(火炮.火箭.飛彈.導彈)的發展與運用

## Slide 2
火藥
火藥又被稱為黑火藥，是一種早期的炸藥，
直到17世紀中葉都是唯一的化學爆炸物。
火藥一般由硫磺、木炭和硝石（硝酸鉀）混合而成，
其木炭是作為燃料，而硫磺和硝石作為氧化劑。
由於火藥的燃燒特性和能大量產生氣體和熱量，
火藥被廣泛用作槍械中的發射藥和煙花中的煙火藥。

## Slide 3
火藥
黑火藥被歸類於低爆炸性炸藥，
因為其較低的分解率導致了低爆炸威力。
現在雖然已經被無煙火藥及三硝基甲苯等高爆炸力炸藥取代，
但是現在還有生產以作為煙火、鞭炮、
模型火箭以及仿古滑膛槍的發射藥使用。

## Slide 4
火藥
黑火藥無論在封閉或是開放空間內只要絲毫的引燃均會爆炸。
現代槍彈內的無煙火藥不具爆炸性，
在開放的空間內引燃不會爆炸僅只快速燃燒，
無煙火藥不屬於炸藥。雖然黑火藥的威力不及現代的炸藥，
仍然屬於爆炸性物品。

## Slide 5
炸藥
炸藥是在一定的外界能量的作用下，
由自身能量發生爆炸的物質。一般情況下，
炸藥的化學及物理性質穩定，但不論環境是否密封，
藥量多少，甚至在外界零供氧的情況下，
只要有較強的能量（包括但不限於由起爆藥所提供）
激發，炸藥就會對外界進行穩定的爆轟式作功。
炸藥爆炸時，能釋放出大量的熱能並產生高溫高壓氣體，
對周圍物質起破壞、拋擲、壓縮等作用。

## Slide 6
炸藥
炸藥能以其不同的性質去分類，例如以其擴張的速率去劃分。
一種物質如能產生爆轟，即爆炸速度較音速要快的稱作
「猛炸藥」；如只能產生爆燃，即爆炸速度慢於音速，
即稱作「低速炸藥」如火藥或發射藥，
現在使用上有別於炸藥的。如以「爆感度」劃分，
即可分作一、二及三類，如只需極少能量或壓力
即可引爆的稱作「起爆炸藥」或「一級炸藥」，
爆感度較低的即可稱作「傳爆炸藥」或「二級」及「三級炸藥」。

## Slide 7
炸彈的種類
定時炸彈
空用炸彈
塑性炸彈
核子炸彈
郵包炸彈
汽車炸彈
簡易爆炸裝置

## Slide 8
炸彈的種類
1.定時炸彈:
以定時引爆炸彈方式之攻擊性武器。
計時炸彈物理結構包括計時器、火線、引爆器及炸藥。

## Slide 9
炸彈的種類
2.汽車炸彈:
安裝於汽車內的炸彈，當受害者在不知情的情況下，
開啟車門或是發動汽車的瞬間，引爆炸彈。

## Slide 10
炸彈的種類
3.郵包炸彈:
在郵包內藏炸彈，透過郵局或信差派送，
用來恐嚇及傷害收件人。
一般都會被設計成在開啟時爆炸，
目的為嚴重傷害甚至殺害收件人。郵包炸彈形狀不規則。

## Slide 11
炸彈的種類
4.空用炸彈:
指由航空器或者是太空飛行器攜帶的炸彈。
目前尚未有實用化的太空載具投擲的空用炸彈系統服役，
因此絕大多數的場合是指航空飛行載具使用者。
尤其是轟炸機和戰鬥轟炸機的重要彈藥。
炸彈包括彈頭，彈體，裝藥，彈尾，擴爆，引信的部分。

## Slide 12
炸彈的種類
5.塑性炸彈:
是一種可塑型、黏土狀的炸藥配方，
其組合成分依製造法各有不同，可依需要捏成各種形狀，
混合塑化劑和氯酸鉀可以做成塑性炸彈。
它的形態上有如黏土可耐強壓、揉擠甚至防水，
除依特定引信引爆外，純粹高溫或遇火不會讓它自動爆炸。
它的引爆方式很多，一般在炸藥上插定時信管，
或用遙控、電流等，均可引爆，威力則不亞於TNT黃色炸藥。
而塑性炸彈不能被金屬探測器發現。

## Slide 13
炸彈的種類
6.簡易爆炸裝置:
又稱土製炸彈，
泛指任何利用現有或臨時製造的材料所製成之炸彈。
例如:汽油彈，一個裝滿汽油的玻璃瓶加上封在瓶口的布條，
以及一根火柴，就是現成的即造爆炸裝置。

## Slide 14
炸彈的種類
*6.簡易爆炸裝置:
在大多數情況下，
即造爆炸裝置並非從最基本的構造開始設計組裝，
而是改裝自現有的爆炸裝置，
或加大爆炸威力或是改變引爆方法，
來滿足當時的需求。
高熱、震波和破片是炸彈爆炸時的主要殺傷力來源。
利用軍規引信和雷管是最簡便、安全和有效率的方式。

## Slide 15
炸彈的種類
7.核子炸彈:
利用核反應的光熱輻射、電磁脈衝、
衝擊波和感生放射性造成殺傷、破壞作用，
以及造成大面積放射性污染，
阻止對方軍事行動以達到戰略目的的大殺傷力武器。
核武器也叫核子武器或原子武器。

## Slide 16
炸彈的種類
*7.核子炸彈:
除此以外，核武器還可以根據用途而細分為戰略核武器及
戰術核武器，前者是一般意義上的核武器範疇，
為大當量的核武器和遠射程，後者則屬於小當量和近射程。
其中，後者可用於戰爭前線。
戰術核武器的概念以及發展相對戰略核武器為遲緩，
是在第二次世界大戰以後多年才逐步形成的，
而戰術核武器需要對核能技術的要求亦較高以及複雜，
其前提是要擁有戰略核武器。
而核子炸彈又可分為下列9種:

## Slide 17
核子炸彈種類
Ⅰ.氫彈:
核融合核武透過核聚變釋放能量。
輕核子如氫或氦結合成較重的元素，同時釋放大量的能量。
使用核融合過程的武器亦常被稱為氫彈，
因為氫是核融合的常用材料。
核融合核武有時亦稱熱核武器，
因為它們的連鎖反應需要更高的溫度啟動。
一般的氫彈會先引爆作為前級的核分裂彈，
造成足夠的溫度及壓力，之後的後級核融合才會開始。
後級可以無限制地連鎖起來，
製成比普通核分裂強力很多的核武。

## Slide 18
核子炸彈種類
Ⅱ.三級彈:
現代的核武通常結合兩種核反應：
聚變需要先以裂變產生足夠的溫度及壓力啟動；
同時裂變在聚變開始後效率會得到提高。
故此部分核武是三級設計：最先在外圍第一級先用核裂變，
造成聚變條件。中部第二級聚變發生後，
再引起彈頭中心的第三級的第二次裂變反應，
造成裂－聚－裂反應的三級核彈，是現在最大破壞性
的武器。此核彈稱為三相彈、氫鈾彈、
三級效應超級炸彈或骯髒的氫彈。

## Slide 19
核子炸彈種類
Ⅲ.加強型原子彈:
又稱助爆原子彈，
雖然名為「原子彈」實和中子彈同為為廣義氫彈一種，
指雖然像典型氫彈般有聚變材料作為核爆增強劑，
但聚變的主要作用是提供足夠中子，
給裂變材料的分裂反應更為完全，
意味所需的聚變材料較少，所以較一般氫彈小巧。
通常此設計是用於小型的戰略級核彈，
因威力雖然遜於典型氫彈卻勝在較緊湊。

## Slide 20
核子炸彈種類
Ⅳ.骯髒彈:
現在是作為一個術語代指具有放射性、非核武器的武器。
它裝填著放射性材料，爆炸的時候將放射性物質拋射散布，
造成相當於核放射性塵埃的污染，造成災難性的生態破壞。
作為區域封鎖武器，就像其他更高級的更複雜的放射性武器，
可以將這個地區在以後的數年或十幾年中，
退化為不適合人類居住的放射性地區。
然而大多數的分析人士認為，骯髒彈的作用更主要體現在
心理方面，而它所造成的污染可以用昂貴但是有效的淨化
措施來治理。

## Slide 21
核子炸彈種類
Ⅴ.鈷核彈(Cobalt bomb) :
利用感生放射性的核武，原理是在彈殼使用鈷元素。
約五年內在當地釋放強烈伽傌射線，除了使用鈷外，
亦可使用金造成維持數天污染，
或用鋅及鉈造成維持數月的污染，
戰術上讓人無法進入該地區，並造成民眾恐慌。

## Slide 22
核子炸彈種類
Ⅵ.中子彈:
是小型的熱核武器。
武器內的X射線反射鏡及彈殼以鉻或鎳製成，
讓核融合中產生的中子離開彈體。
高能量的中子流比其他放射更具穿透能力。
一般能阻隔伽傌射線的物料要很厚（如一米厚的鋼板）
才可以抵擋中子流，所以不適用機動兵器，
唯一可以反射的鈹又有毒。因為只有水和電解質才能吸收中子，
而生物中含大量水份，
所以中子流對生物產生的傷害比伽傌射線更大。

## Slide 23
核子炸彈種類
*Ⅵ.中子彈:
原先製造中子彈的目的，是希望可以殺人而不毀物
（被戲稱為「業主炸彈」或「房貸積欠款炸彈」：
能殺死屋內的人，但房子無損）。
中子彈所產生的熱能及衝擊波被故意減低，
而中子流則被加強。
但事實上中子彈的熱及火仍然會對建築物造成嚴重的損毀。
所謂「殺人不毀物」只是相對其他熱核武器。
中子彈所加強的放射，只限於引爆的一刻，
與感生放射核彈的長期放射有所不同。

## Slide 24
核子炸彈種類
Ⅶ.衝擊波彈:
它是一種小型氫彈，採用了慢化吸收中子技術，
減少中子活化，削弱其爆炸後輻射的作用，
部隊可以迅速進入爆炸區投入戰鬥，是一種戰術核彈。

## Slide 25
核子炸彈種類
Ⅷ.γ射線彈:
原理類似一座無防護層的裂變反應爐，
所以不會發生一般意義上的爆炸，只放出大量γ射線；
儘管各種效應不大，也不會使人立刻死去，
雖然能造成持久的放射線，但不一定會污染土地，
能有效迫使敵人離開。

## Slide 26
核子炸彈種類
Ⅷ.核電磁脈衝彈Electromagnetic Pulse（EMP） :
經過改造的核彈，減弱了衝擊波與核輻射效應，
增強了電磁脈衝效應（利用康普頓散射、光電效應等原理），
利用在大氣層以上的核爆炸，
產生大量定向或不定向的強電磁脈衝，
基本上對人體無害，但可使電器（或金屬）急速升溫燒毀。

## Slide 27: 投石車
投石車或稱拋石車，是遠古時代與中古時代出現的攻城武器，可把石彈、巨石或爆裂物投到敵方的城牆、城內或者兵陣內而造成破壞。
重力拋石車:從人力拋石車發展而來，最早出現在歐洲12世紀末中世紀的一種投石機，一種最大型的投石車，南宋時隨蒙古傳入中國。[2]利用槓桿原理，一端裝有重物，
而另一端裝有待發射的石彈，發射前
須先將放置彈藥的一端用絞盤、滑輪
或直接用人力拉下，而附有重物的另
一端也在此時上升，放好石彈後放開
或砍斷繩索，讓重物的一端落下，石
彈也順勢拋出，此種拋石車經由伊斯
蘭地區傳入中國

## Slide 28
人力拋石機，又稱牽引拋石車、砲，是直接利用人力的投石機，最早出現於公元前5世紀戰國時期，北周和隋唐時期西傳，先為早期的阿拉伯人使用，其後傳入歐洲。是用人力在遠離投石器的地方一齊牽拉連在橫杆上的梢（砲梢）。砲梢架在木架上，一端用繩索栓住容納石彈的皮套，另一端繫以許多條繩索讓人力拉拽而將石彈拋出，砲梢分單梢和多梢，最多的有七個砲梢裝在一個砲架過，需250人施放。砲在古代中國出現的，多人一同拉下槓桿的一邊拋射另一邊的石彈。砲也是中文中對所有種類投石車的泛稱。附有輪子的通常稱行砲車。中國古代牽引拋石機在唐朝入侵高句麗時使用的拋車能拋出300多斤的石料，對高句麗的木製城刪造成重創。在宋代出現可以砲架可以旋轉的砲，稱為旋風砲。北宋開寶八年，宋朝在攻滅南唐時使用了「火炮」。這是一種使用可燃燒彈丸的投石機。北宋政府在建康府（今江蘇南京）、江陵府（今湖北江陵）等城市建立了火藥製坊，製造了火藥箭，火炮等以燃燒性能為主的武器。

## Slide 29: 穿甲彈
穿甲彈（英文：Armor Piercing），是一種用來穿透裝甲的彈藥。從1860年代至1950年代，穿甲彈的主要應用是打敗戰艦的厚重裝甲。從1920年代起，穿甲彈被用於反坦克任務。
穿甲彈 1：風帽 2：彈芯（鎢、不鏽鋼、貧化鈾） 3：炸藥（TNT、RDX、HMX） 4：雷管 5：彈帶

## Slide 30: 原理
穿甲彈是以炮彈材料的硬度與形狀，加上裝藥在射擊時傳遞的動能，在與堅硬的目標接觸時穿透表面而達到破壞的效果。穿甲彈的威力取決於炮彈擊中目標時的動能，和炮彈材料自身的物理特性。穿甲彈在炮膛中被發射藥加速出膛之後只受阻力和重力的作用，為了使穿甲彈在擊中目標時仍然存有較大的速度，穿甲彈在設計時就必須採用有利於減小阻力的形狀。穿甲彈除了用來反坦克以外，也可以用來對付其他堅固目標，或者使用在炸彈上，攻擊軍艦的防護裝甲。
最初，使用穿甲彈並不是用來對付坦克，而是在海上的各式軍艦，為了減少炮彈飛行時的空氣阻力，通常會在彈體上覆蓋一層風帽，由於當時戰艦的裝甲上普遍都進行了表面滲碳處理，為了擊穿這一層碳，穿甲彈上普遍覆蓋上了一個鈍頭的被帽，這就是被帽穿甲彈（APC），而為了減少炮彈飛行時的空氣阻力，通常會在被帽上再覆蓋一層風帽，這就是風帽被帽穿甲彈（APCBC），並於二戰中開始應用。

## Slide 31
二戰後期，隨着坦克車體正面裝甲的傾角越來越大，尖錐狀的普通穿甲彈容易被傾斜裝甲彈開，但各國在這個時期都開始發現所謂的「轉正效應」——鈍頭彈藥在接觸大傾角裝甲的時候可以以更接近垂直的角度入射，從而有更大的幾率擊穿裝甲。二戰後期開始出現鈍頭被帽穿甲彈，代表作為蘇聯IS-2系列重型坦克配備的BR-471穿甲彈。而有些則在普通穿甲彈前焊接上一個軟質被帽，擊中裝甲時被帽會給後面的尖頭穿甲彈體提供轉正效應，使尖頭彈部分以較小的法線角嘗試擊穿裝甲，被稱作被帽穿甲彈（APC，Armor Piercing Capped）；為了改善其彈道特性，在被帽前加上風帽，於是成了風帽被帽穿甲彈（APCBC，Armor Piercing Capped Ballistic Cap），代表作為虎I坦克所使用的Pzgr.40碳化鎢芯被帽穿甲彈。戰艦所用的穿甲彈大多為風帽被帽穿甲彈APCBC或被帽延時穿甲彈APCHE。

## Slide 32: 衍生彈種
殼穿甲彈（APDS）
脫殼穿甲彈是傳統穿甲彈提升破壞效果的改良型。脫殼穿甲彈將真正會與目標接觸的彈頭直徑縮小，外面以較輕的材質作成套筒包覆，在外觀上，與普通穿甲彈接近，直徑也相同，能夠繼續使用原有的火炮。
發射之後，當炮彈離開炮管時，因為壓力的關係，外層的套筒會迅速與中間的小直徑彈頭分離，只剩下中央的部分繼續前進。脫殼的意思就是將外層的套筒在發射初期脫離的步驟。
這種穿甲彈的好處是可以使用較大口徑的火炮，利用較多的裝藥提供的能量，集中在比傳統穿甲彈小的彈頭上，提高整體的穿甲能力，以及減少飛行過程中能量的耗損。但APDS採用自轉來克服章動效應，其長徑比不得大於7：1否則自轉無法提供足夠的穩定性。故彈頭較現代APFSDS顯得粗而短，接觸面的增大和彈芯較短使其穿甲能力也明顯遜色於APFSDS，APDS主要被二戰末期至冷戰前期的坦克使用。

## Slide 33
尾翼穩定脫殼穿甲彈（APFSDS）
主條目：尾翼穩定脫殼穿甲彈 右圖法國「箭」尾翼穩定脫殼穿甲彈
彈體與脫殼穿甲彈類似，彈芯多由製程複雜的合金或陶瓷製造，擁有極高的硬度，最大差異在翼穩脫殼穿甲彈的彈芯尾部擁有尾翼，其功用在射擊後，彈芯在空中飛行的姿態能夠與射擊拋物線成一直線，接觸目標後動能集中在彈芯尖端貫穿目標，也就是說尾翼的功用是讓彈芯不在空中翻滾。缺點：尾翼會增加風阻，減少動能，易受側風影響，降低命中率。早期的APFSDS長徑比較小，大多在15：1左右，隨着技術的發展，現在的APFSDS長徑比已經在25：1左右，彈芯的質量增加了，動能和存速性也顯著的提高。APFSDS彈芯材質大多採用合金鋼，碳化鎢，貧鈾。

## Slide 34: 高速穿甲彈（HVAP）
另一稱呼為硬芯穿甲彈（APCR），為了擊穿更厚的裝甲，勢必要提高砲彈射擊後的動能，製造更大的砲彈，相對的要有更大的大砲來使用，一昧的加大尺寸並不是唯一的方法。

## Slide 35: 火箭、飛彈與導彈
火箭是由主體外殼、動力引擎和噴嘴組成。 火箭主體外殼是支撐與承受整個火箭重量的骨架。動力引擎是火箭酬載的動力來源。噴嘴或尾翼能使火箭乖乖的按照我們設定的方向飛行。

## Slide 36: 火箭
火箭有以下的特點： 1.噴嘴排出燃料廢氣，廢氣給火箭一個推力，就會使火箭飛行，不需要外界壓力強行介入。 2.火箭在大氣層以內或以外飛行都能暢行無阻。 火箭為了要離開大氣層，希望利用瞬間加速掙脫地球的引力，再加上燃料的幫忙，火箭就能穿出大氣層。 科學家為了要讓火箭減輕發射重量，把火箭分成好幾節，每一節都裝有燃料，每燒完一節就把那一節丟掉，這樣火箭就能有效率的加速飛行了。

## Slide 37: 飛彈
按照飛彈的作用分類可以簡單地分為戰略飛彈和戰術飛彈。
飛彈往往可以在簡單的改裝下自不同的載具上發射，因此許多飛彈往往會在不同的類別當中重複出現。譬如說魚叉反艦飛彈可以自潛艦、水面艦艇與飛機上發射，因此它會分別出現在潛射反艦導彈、艦射反艦導彈以及空射反艦導彈當中。

## Slide 38: 導彈
導彈（Missile）是本身有動力、有誘導能力且在空氣或是太空中移動的彈藥。有誘導能力但沒有動力的彈藥稱作導引炸彈，有動力但是沒有誘導能力的彈藥稱作火箭。
在飛彈的導引的分類上通常有兩類，一種是訊號傳送媒體的不同，如：有線導引、雷達導引、紅外線導引、雷射導引、電視導引等。另外一種分類是飛彈的導引方式的不同，如：慣性導引、乘波導引、主動雷達導引和指揮至瞄準線導引等。

## Slide 39: 火箭的歷史
火箭是由中國首先發明，中國人在發明火藥後陸續製成「沖天砲」、「天地響」之類的兒童玩具，相傳在宋朝時已在民間廣為流行，成為世界上最早問世的火箭。
到了15世紀以後，歷經不斷改良成為一種重要的作戰武器。目前各國陸軍廣泛使用的多管火箭系統算是典型的火箭武器，自第二次世界大戰以來一直是重要的陸軍砲兵武器。

## Slide 40: 飛彈的歷史
飛彈問世的時間比火箭晚很多，在第二次世界大戰期間由德國發明。德國的首型飛彈是一種由無線電控制的滑翔炸彈，利用轟炸機投放，在1943年8月首度攻擊英國艦隊。
1944年6月，德國開始發射V1飛彈攻擊英國，這是世界上的第一種巡弋飛彈。1944年9月，德國推出威力更強的V2飛彈，這是世界上的第一種彈道飛彈
大戰結束以後，美、蘇兩國競相發展各類武器形成軍備競賽，飛彈因兼具戰略和戰術作戰價值而被視為重點武器發展。

## Slide 41: 飛彈的演進
飛彈分為二大類：彈道飛彈（Ballistic Missile）與巡弋飛彈（Cruise Missile）。
彈道飛彈是一種運用本身的動力（通常是火箭引擎），將飛彈發射至大氣層外的地球軌道。
洲際彈道飛彈（Inter-continental Ballistic Missile, ICBM）是飛行距離超過5,500公里以上的飛彈，可以攻擊全球任何一個據點。
目前擁有洲際彈道飛彈的國家有美國、俄羅斯、中國、英國、法國、以色列以及在試射階段的北韓。

## Slide 42: 巡弋與彈道飛彈的差異
彈道飛彈是運用本身的動力將彈體射到外太空，然後運用在外太空的高度以自由落體速度非向目標。
而巡弋飛彈從發射到擊毀目標的過程中，都在大氣層中飛行，完全要靠本身的動力與燃料飛完全程，因此射程比較短，可以在超低空飛行，精確地擊中目標，最典型的飛彈是美國的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Missile） 。

## Slide 43: 反艦巡弋飛彈
是指以攻擊水面船艦為目標的巡弋飛彈。反艦飛彈可以從陸地、空中的飛機、海上的船艦做為載台發射。
擁有反艦飛彈的國家有法國飛魚飛彈、美國海軍反艦飛彈的主力魚叉飛彈（Harpoon Missile）、俄羅斯的日炙反艦飛彈（Sunburn Missile）。我國是世界上第四個部署主動雷達導引反艦飛彈的國家，我們的雄風三型飛彈的性能，甚至超過俄製的日炙飛彈。