## Slide 1: 半互穿聚合物網絡水凝膠敷料 semi-IPN Hydrogels Dressing
組員：廖姿硯、林雅嫻、張善羽、李雅綸
指導老師：林鴻儒 主任

## Slide 2: 課堂應用(Classroom application)
表1 課堂應用 | 
課程名稱/開課年級 | 課程學習歷程
普通化學(一)/一上 | 認識化學基本知識，學習化學鍵的種類及化學分子間作用力，了解這些鍵與作用力對合成的水膠之物性與化性會產生什麼影響。
化學工程概論/一下 | 認識「水膠面膜或燒燙傷敷料之製備」之實務專題內容。
材料技術實習 (一) /一下 | 學習如何利用自由基聚合反應製備水膠，測試其吸水性，認識水膠內有哪些官能基，所以導致它有很好的吸水性。 學習智慧型水膠之製備與物性測試。 學習自我修復水膠之製備與物性測試 。
有機化學(一、二)/ 二上下 | 認識有機化學官能基與反應。 了解參與水膠製備的化學反應，如酸類或醇類之有機化學反應。 了解官能基如何調控水膠之pH與膨潤度。

## Slide 3: 人體皮膚結構(Skin structure)
皮膚可分為表皮、真皮與皮下組織三部分，具有保護、吸收、感覺、體溫調節、代謝與排泄等六大功能。
表皮是皮膚最外層組織，是身體表面的保護層，可以維持體內的水份，並且避免致病原進入體內。
真皮是皮膚中位在表皮以下的組織，其包含使皮膚具有彈性的彈力纖維，可以緩衝身體受到的壓力及應變。

## Slide 4: 傷口分類介紹(Wound classification)
壞死組織
通常需要清創，若為感染性傷口需抗生素治療
黑色傷口
黃色傷口
紅色傷口
粉色傷口
腐肉、感染
需要去除腐肉、抗生素治療與滲液控制
健康肉芽組織
可覆蓋水膠體敷料(人工皮)降低傷口發炎機率
上皮組織/表皮化
可覆蓋水膠體敷料(人工皮)幫助傷口癒合
受傷程度
弱
強

## Slide 5: 傷口敷料介紹(Wound dressing)
覆蓋傷口和吸收滲液
為傷口提供有限的保護作用
吸收滲液
允許氣體交換
預防傷口發炎
防止外環境微生物侵入
為癒合創造理想環境
敷料類型
傳統敷料
天然紗布/合成纖維
新型敷料
水凝膠/水膠體敷料/藻類敷料/泡沫敷料
Notes: 濕性敷料對於傷口可以提供一個較為濕潤的環境。
抗菌敷料主要是利用干擾微生物(如:細菌、酵母菌或類菌體)，抑制其生長和繁殖，達到減少傷口感染的機會。

## Slide 6: 水凝膠(Hydrogels)
水凝膠(Hydrogels) 具有網狀交聯結構，水溶性高分子中引入一部份親水基與水分子結合，將水分子連結在網狀內部，性質柔軟，能保持一定的形狀，也能吸收大量的水。

## Slide 7: 聚(N-異丙基丙烯醯胺)水凝膠(PNIPAAm Hydrogels)
NIPAAm單體會與起始劑裡的自由基產生聚合反應，形成PNIPAAm，接著再與NMBA發生交聯反應，製成PNIPAAm水凝膠。
自由基的聚合反應
交聯反應

## Slide 8: 聚(N-異丙基丙烯醯胺)水凝膠(PNIPAAm Hydrogels)
聚(N-異丙基丙烯醯胺)(PNIPAAm)是製備溫度敏感型水凝膠最廣泛使用的聚合物之一。它具有較低的臨界溶液溫度(LCST)為32°C，接近人體溫度。
疏水基
親水基

## Slide 9: 聚乙烯醇水凝膠 (Polyvinyl alcohol Hydrogels)
將結凍的聚乙烯醇置於室溫下解凍並反覆結凍解凍的步驟，通過變更凍融次數可以大略控制結晶度或物理交聯度從而調整水凝膠的機械性能。
凍融循環法是透過分子間氫鍵和微晶區間的交聯點形成三維網狀結構。
PVA 水溶液
PVA水溶液半凍結時
PVA水溶液凍結並解凍後
聚乙烯醇長鏈
氫鍵鍵結及產生微晶點
.

## Slide 10: 半互穿聚合物網絡水凝膠 (semi-IPN Hydrogels)
結合PVA與PNIPAAm，使其同時擁有兩者的優點及特性。
Semi-IPN水凝膠有PVA優異的機械性質，也有PNIPAAm的臨界溶液溫度(LCST)，因此使得膠體呈現半透明狀。
16℃ 17hr

## Slide 11: 研究目標(Research goal)
有黏性
延展性佳
吸水率高
膠體透明可觀察傷口
能運用於連續式水膠塗佈設備

## Slide 12: 簡易連續式水膠塗佈機 (Coating machine)
放卷1
(起點)
收卷
厚度調節裝置
進料口
控制放卷1速度
控制收卷速度
控制燈管溫度
放卷2

## Slide 13: 裝置示意圖(Device schematic)

## Slide 14: 研究排程(Research schedule)
Chart: 
| 收集資料 | 設計實驗 | 配方測試 | 物性測試 | 製作海報 | 撰寫報告
開始日期 | 44013 | 44105 | 44228 | 44378 | 44348 | 44348
天數 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360

## Slide 15: 實驗流程(Experiment process)
PNIPAAm水溶液
PVA水溶液
Semi-IPN水溶液
成膠
結構分析
物性測試
抗菌測試
SEM
ATR
流變儀測試
黏附性測試
膨潤率及飽和含水率測試
水氣透過率測試
LCST測定
過敏測試

## Slide 16: 水凝膠製備(Preparation for Hydrogels)
NIPAAm
APS
PVA
NMBA
TEMED
Semi-IPN Hydrogels
IPN
16℃，17hr
純水
NIPAAm
NMBA
APS
TEMED
PNIPAAm Hydrogels
PNIPAAm

## Slide 17: 水凝膠試片(Sample)
表2 水凝膠試片 |  |  |  |  | 
 | NIPAAm(mL)a | NMBA(mg) | PVA(mL)b | APS(μL)c | TEMED(μL)
IPN | 8.5 | 16.0 | 1.5 | 125 | 150
PNIPAAm | 10.0 | 16.0 | 0 | 125 | 150
a NIPAAm 8 wt.% b PVA 4 wt.% c APS 10 wt.% |  |  |  |  | 

## Slide 18: ATR
PVA
NIPAAm

## Slide 19: SEM
PNIPAAm (300 μm)
Semi-IPN (300 μm)

## Slide 20: SEM
PNIPAAm
(100 μm)
Semi-IPN
(100 μm)
PNIPAAm
(50 μm)
Semi-IPN
(50 μm)

## Slide 21: 結論(Conclusion)
從ATR圖譜看來，Semi-IPN同時含有PNIPAAm及PVA之官能基。因此認為Semi-IPN水凝膠之兩基材有成功互穿。
SEM分析中可看出PNIPAAm的孔洞較多，而Semi-IPN的孔洞較少。吸水率則受孔洞影響，因此推測PNIPAAm之吸水率較高。

## Slide 22: 未來工作(Future work)
飽和含水率測試
抗菌測試
抗過敏測試
TGA分析
黏附性試驗

## Slide 23: 報告完畢