## Slide 1: 以適當科技與風險評估的角度來看風能系統
班級:車輛三甲
學號:49915019
姓名:謝尊翔
指導老師:林聰益

## Slide 2: 目錄
一、前言
二、風力發電原理
三、風力發電機結構
四、風力發電機種類
(一)水平軸式風力發電機
(二)垂直軸式風力發電機
五、各類型比較
六、建置地點
七、台灣發展風能風險及設計考量
八、結論
九、參考文獻

## Slide 3: 一、前言
風力發電廠(Wind Farm)，簡稱風電廠，係利用風來產生電力的發電廠，是屬於再生能源發電廠的一種。目前，由於聯合國《京都議定書》減少溫室氣體排放協議的關係，世界各國相繼將發展再生能源列為重要目標，而在此情形下，風力發電廠也就成為各國首選的能源發展重點。

## Slide 4: 二、風力發電原理
風力發電機由兩大部分組成，風力機及發電機
風力→機械能→電能
經由機電轉換之後，風力機的輸出效率約在20%~40%之間。

## Slide 5: 三、風力發電機結構
風力發電機組主要由兩大部分組成，風力機及發電機，其它包括葉片轉子、煞車系統、低高速轉軸、齒輪箱、控制箱、發電機、迎風馬達、感測器系統，電力箱等組件。

## Slide 6: 四、風力發電機組種類
依照主軸與水平面的相對位置可分為水平軸(Horizontal Axis WindTurbine)與垂直式(Vertical Axis Wind Turbine) 。
依照葉輪相對於風向的位置可分為上風式及下風式。
依照葉片數量可分為多葉片及少葉片式。
依照葉片的工作原理可分為升力型及阻力型。
依照風力發電機組容量大小可分為小型、中型及大型。

## Slide 7: 水平軸式風力發電機
又分升力及阻力型、順風及逆風型、上風向與下風向之型。

## Slide 8: 垂直軸式風力發電機
不需要調向裝置。
無法抽取大量風能並需要大量材料是其缺點。
主要兩個類別，一是利用阻力作功，而另一則是利用翼形的升力作功。

## Slide 9: 五、各類型比較
水平軸風力機 | 設計較複雜，效率較垂直軸好。
垂直軸風力機 | 不受風向影響，但效率較差。
低速風力機(葉片數多) | 起動力矩大，起動風速低，適用於提水灌溉等用途。
高速風力機(葉片數少) | 起動風速較高，由於其葉片數很少，輸出同樣功率的條件下較低速風力機輕，適用於發電。
上風向風力機 | 須有調向裝置來保持葉片迎風，效率較佳。
下風向風力機 | 無須調向裝置，但塔架會干擾了流過葉片的氣流，使性能有所降低。

## Slide 10: 六、建置地點
由於風遇障礙物時會消耗能量，所以風力發電廠最好設置在開闊區域以增加能量轉換效率，此外，風向的穩定性亦十分重要，除可增加風能的取得外，更能延長機器的壽命。目前，風力發電廠的建置地點大致可以歸為以下兩類
陸地：舉凡陸地上所有地形，幾乎都可以建置風力發電廠，不過礙於法令與飛安的限制，部分地區雖風能強勁，但是不能發展(例如機場附近)
海上：建置海上風力發電廠(又稱離岸式風力發電廠)是未來的發展趨勢。由於世界各國相繼大力發展風力發電，已致陸地上可建置風電地點快速減少，所以目前大型風電廠的發展大多是以海上為主。

## Slide 11: 七、台灣發展風能風險及設計考量
台灣風力發電有其先天限制，造價也不便宜，重點是真能發多少電?
考慮因素有著以下五點
(一).風力發電效率低
(二).風力發電成本高
(三).風力發電機組所需腹地大
(四).夏季用電量高，發電效率卻最差
(五).建廠所需土地成本過高

## Slide 12: 八、結論
風力發電在未來將會成為一大趨勢，以現階段的技術風力發電產生的電量有限，沒辦法將所有的風力轉換成電能，可是考慮到環保議題，風力還是佔有優勢，無汙染又可以永續經營，如果可以提升風力轉換成電力的電量將會吸引政府的注意，地球只有一個需要我們大家一起來守護。

## Slide 13: 九、參考文獻
http://www.hres.chc.edu.tw/sea/energy/benefit.html
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0#.E5.BB.BA.E7.BD.AE.E9.A2.A8.E5.8A.9B.E7.99.BC.E9.9B.BB.E5.BB.A0